ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – ПАРТИЈА 2

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА СА ЗАБАВНИМ САДРЖАЈИМА ЗА ДЕЦУ У СРПСКОЈ ЦРЊИ

BAZENSKA TEHNIKA

| RB | Pozicija | količina | jedinica | cena po jedinici mere | ukupno (DIN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) OSNOVNA FILTRACIJA |  |
| 1 | Filter |  |
|  | Tip: A Filter SERIES 1 ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+poliester Filter sa dva reviziona otvora, ispusnom slavinom, oduškom, vizirom Brzina filtracije: 30m3/h/m2 Protok filtracije: 94 m3/h Visina filtera: H=3000 mm Prečnik: Ø2000 Priključci: DN200 Radni pritisak: 2,5 bara; ispitni pritisak: 3.75 | 1 | kom |  |  |
|  | Providni segment |  |  |  |  |
|  | Manometarski panel sa slavinicama za uzorkovanje |  |  |  |  |
|  | Vazdušni ventil 2" |  |  |  |  |
| 2 | Baterija ventila |  |
|  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Sistem sa 5 ručnih leptir ventila DN200, fitinzima i cevima | 1 | set |  |  |
| 3 | Filtraciona pumpa |  |
|  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno AFM ng 0,4-0,8 mm AFM ng 0,7-2 mm | 2394 | kg |  |  |
|  |  | 2331 | kg |  |  |
| 4 | Protokmer |  |
|  | Tip: Behncke ili ekvivalentno Prečnik: DN200 Protok: 80-400 m3/h | 1 | kom |  |  |
| 5 | Filtraciona pumpa sa predfilterom |  |
|  | Tip: UNIBAD 125-252/0554X-W2-H, Herborner ili ekvivalentno Materijal: prohrom+bronza Snaga: 5,5 kW Protok filtracije: 94 m3/h Napor: 12 m Priključak usis: Ø160 Priključak potis: Ø140 Rad uz frekventni regulator Izvedba vertikalna | 1 | set |  |  |
| 6 | Slivnik |  |
|  | Tip: AstralPool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije: 330x330 mm Priključak: Ø125 | 4 | kom |  |  |
| 7 | Mlaznica usisivaca |  |
|  | Tip: Acqua Source ili ekvivalentno Materijal: ABS Priključak: 1 1/2" | 2 | kom |  |  |
| 8 | Filtraciona podna mlaznica |  |
|  | Tip: Acqua Source ili ekvivalentno Materijal: ABS Priključak Ø63 | 32 | kom |  |  |
| 9 | Dopuna vode |  |
|  | Tip: Triem ili ekvivalentno Dopuna vode sa elektrokomagnetnim ventilom i sistemom nivo sondi za kontrolu nivoa vode, 1'' | 1 | kom |  |  |
| 10 | Elektrokomandni orman |  |
|  | Elektrokomandni ormar sa svim potrebnim instalacijama | 1 | kom |  |  |
| 11 | Mlaznica za uzorkovanje |  |
|  | Tip: Pahlen ili ekvivalentno Materijal: prohrom | 2 | kom |  |  |
| 12 | Muljna pumpa |  |
|  | Tip: MC4 55/55, Pedrollo ili ekvivalentno Potapajuća muljna pumpa Priključak: DN80 Protok: 144 m3/h Napor: 6,4 m Snaga: 4 kW | 1 | kom |  |  |
| 13 | Prelivna resetka |  |
|  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 245x22 mm | 53 | m |  |  |
| 14 | Lajsna prelivne resetke |  |
|  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 24x37 mm | 106 | m |  |  |
| 15 | Ugao prelivne resetke |  |
|  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Dimenzije 245x22 mm | 4 | kom |  |  |
| 16 | Cevi, fitinzi, armature, omeksivac, lepak |  |
|  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Komplet cevi, fitinga i armatura od PVC-U sa lepkom i odmašćivačem, za pritisak od 10 bara | 1 | set |  |  |
| 17 | Pribor i materijal za vesanje I fiksiranje |  |
|  | Tip: Hilti ili ekvivalentno Komplet pribora i materijala za vešanje i fiksiranje | 1 | set |  |  |
| UKUPNO (A): |  |
| (B) OPREMA ZA HEMIJSKI TRETMAN VODE |  |
| 1 | Pumpa za uzorkovanje iz bazena |  |
|  | Tip: Multicel, IML ili ekvivalentno Snaga: 0,75kW, 220V Priključci: 1'' Protok 2m3/h Napor: 42m | 1 | kom |  |  |
| 2 | Uredjaj za merenje dezinfekcionog sredstva i pH korektora |  |
|  | Tip: EASY PRO MC-C JESCO ili ekvivalentno Uredjaj za merenje parametara vode i kontrolu doziranja sredstva za pH korekciju i hlornog sredsta za dezinfekciju. Komplet sa sondama, sredstvima za kalibraciju, diznama, i cevovodima. Merenje slobodnog hlora, pH vrednosti, redoxa i temperature | 1 | kom |  |  |
| 3 | Dozir pumpa za NaOCl |  |
|  | Tip: Memdos Smart LD2, Jesco ili ekvivalentno Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje NaOCl, Q=2,6 l/h, 10 bar, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. | 1 | kom |  |  |
| 4 | Dozir pumpa za pH |  |
|  | Tip: Memdos Smart LD2 , Jesco ili ekvivalentno Dozirna motorno-membranska pumpa, za doziranje pH korektora, Q=2,6 l/h, 10 bar, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom | 1 | kom |  |  |
| 5 | Dozir pumpa za algicid |  |
|  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno Dozirna perilstatična pumpa, za doziranje algicida, Q=3-160 ml/h, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. | 1 | kom |  |  |
| 6 | Dozir pumpa za flokulant |  |
|  | Tip: Dryden Aqua ili ekvivalentno Dozirna perilstatična pumpa, za doziranje flokulanta, Q=3-160 ml/h, komplet sa usisno-nepovratnom armaturom sa signalizacijom nivoa, injekcionim ventilom i pripadajućim cevovodom. | 1 | kom |  |  |
| 7 | Oprema za ciscenje bazena |  |
|  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Teleskopska šipka Duboka mrežica Četka Papuča usisivača Crevo usisivača | 1 | set |  |  |
| 8 | Rezervoari za hemikalije | 1 | set |  |  |
|  | PE rezervoar sa tankvanom i ručnim mešačem za hemikalije : - 300 l za natrijum H2SO4; 500 l za natrijumhipohlorit |  |  |  |  |
| 9 | Hemikalije za pustanje u rad |  |
|  | Komplet hemikalija za puštanje u rad bazenske tehnike | 1 | set |  |  |
| UKUPNO (B): |  |
| (C) ATRAKCIJE |  |
| 1 | Mali talas |  |
|  | Tip: Skulptor ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 4 m3/h Dimenzije: 1500x400x500 mm | 3 | set |  |  |
| 2 | Kit-tobogan |  |
|  | Tip: Skulptor ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 15 m3/h Dimenzije: 7090x1680x1960 mm | 2 | kom |  |  |
| 3 | Delfin |  |
|  | Tip: Polin ili ekvivalentno Atrakcija za decu Preporučeni protok: 4 m3/h Dimenzije: 1210x780 mm | 2 | kom |  |  |
| 4 | Usisna resetka za atrakcije |  |
|  | Tip: Astral Pool ili ekvivalentno Materijal: ABS Protok do 45 m3/h Dimenzije: 345x345 mm | 6 | kom |  |  |
| 5 | Atrakciona pumpa |  |
|  | Tip: Excel 75T, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju mali talas Protok: 12,5 m3/h Napor: 8 m Snaga: 0,55 kW | 1 | kom |  |  |
| 6 | Atrakciona pumpa |  |
|  | Tip: Summum-4 250, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju kit tobogan Protok: 32 m3/h Napor: 10 m Snaga: 1,8 kW | 1 | kom |  |  |
| 7 | Atrakciona pumpa |  |
|  | Tip: Excel 50T, Ariona Pools ili ekvivalentno Materijal: fiberglas+polipropilen Pumpa za atrakciju delfin Protok: 10 m3/h Napor: 8 m Snaga: 0,37 kW | 1 | kom |  |  |
| 8 | Cevi, fitinzi, armature, omeksivac, lepak |  |
|  | Tip: Effast, Lareter ili ekvivalentno Komplet cevi, fitinga i armatura od PVC-U sa lepkom i odmašćivačem, za pritisak od 10 bara | 1 | set |  |  |
| 9 | Pribor i materijal za vesanje I fiksiranje |  |
|  | Tip: Hilti ili ekvivalentno Komplet pribora i materijala za vešanje i fiksiranje | 1 | set |  |  |
| UKUPNO (C): |  |
| UKUPNO A+B+C bez pdv-a (DIN): |  |